Настоящее техническое описание на унты из меха со сквозной меховой подкладкой, с кожаными передами и задинками, с подошвой из войлока, рантово-прошивного метода крепления.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1.Унты  меховые изготавливаются  в соответствии с требованиями настоящих технических описаний, по технологии и образцам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. В случае изменения по желанию заказчика отдельных параметров и характеристик обуви, фасон колодок, лекала и образцы должны согласовываться между организацией –изготовителем и Заказчиком.

1.3. Обувь по размерам соответствует требованиям, указанным в табл.1.

Таблица 1

| Вид обуви | Половозрастная группа обуви | Размер обуви |
| --- | --- | --- |
| Унты меховые | мужские | 245/40 |
|  |  | 255/41 |
|  |  | 265/42 |
|  |  | 275/43 |
|  |  | 285/44 |
|  |  | 295/45 |
|  |  | 305/46 |
|  |  | 315/47 |

Примечание: В числителе указаны размеры в штрихмассовой

системе нумерации, в знаменателе – в метрической.

1.4. Основные размеры готовых унтов соответствуют значениям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование места измерения | Размер деталей, мм | Допуски, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  |
|  |  | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 |  |
| 1 | Длина основной стельки | 260,5 | 270,5 | 280,5 | 290,5 | 300,5 | 310,5 | 320,5 | 330,5 |  |
| 2 | Общая высота от подошвы (от ранта) | 440,0 | 445,0 | 450,0 | 460,0 | 470,0 | 480,0 | 485,0 | 490,0 | +/- 5,0 |
| 3 | Высота задинки в месте скрепления ее с союзкой первой строчкой | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 | +/- 3,0 |
| 4 | Высота задинки по задней осевой линии | 95,0 | 95,0 | 98,0 | 101,0 | 104,0 | 107,0 | 110,0 | 110,0 | +/- 3,0 |
| 5 | Ширина голенищ вверху (по верхней проекции от осевой линии задней части голенища на переднюю часть голенища) | 255,0 | 260,0 | 265,0 | 270,0 | 275,0 | 280,0 | 285,0 | 290,0 | +/- 5,0 |
| 6 | Ширина прохода голенищ (по линии соединения союзки и задинки с голенищем) | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 215,0 | +/- 3,0 |
| 7 | Длина подколенного ремня | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | +/- 5,0 |
| 8 | Длина черезподъемного ремня: - с полевой стороны - с внутренней стороны | 90,0 280,0 | 90,0 280,0 | 90,0 280,0 | 90,0 280,0 | 90,0 280,0 | 90,0 280,0 | 90,0 280,0 | 90,0 280,0 | +/- 3,0 +/- 3,0 |
| 9 | Ширина подколенного и черезподъемного ремня | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | +/- 3,0 |

1.5. Детали верха обуви и подкладки унтов меховых соответствуют требованиям, указанным в табл.3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование детали | Материалы, из которых выкраиваются детали | Нормативно-техническая документация | Толщина деталей, в мм | Участки, из которых выкраиваются детали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Союзка | Юфть для верха обуви | ГОСТ 485-82 ОСТ 17-317-74 | 1,5-2,0 | Из чепрачных частей юфтевых кож |
| 2 | Задинка | Юфть для верха обуви | ГОСТ 485-82 ОСТ 17-317-74 | 1,5-2,0 | Из плотных частей юфтевых кож |
| 3 | Черзподъемные и подколенные ремни | Юфть для верха обуви | ГОСТ 485-82 ОСТ 17-317-74 | 1,5-2,5 | Из плотных частей юфтевых кож |
| 4 | Внутренний карман | Юфть для верха обуви | ГОСТ 485-82 ОСТ 17-317-74 | 0,8-1,5 | Из плотных частей юфтевых кож |
| 5 | Голенище | - Овчина шубная выделанная - Овчина меховая выделанная | ГОСТ 1821-75 ГОСТ 4661-76 |  |  |
| 6 | Подкладка под голенище и союзку | - Овчина шубная выделанная - Овчина меховая выделанная | ГОСТ 1821-75 ГОСТ 4661-76 |  |  |

1.6. Детали низа обуви соответствуют требованиям, указанным в табл.4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование детали | Материалы и участки кожи, из которых вырубаются детали | Толщина деталей, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подошва | - Войлок подошвенный ТУ 8161-013-05251899-2005 Резина пористая НШ-2 ТУ 17-21-526-87 | 14,0 +/- 2,0 5,5 +/- 1,0 |
| 2 | Основная стелька | - Войлок ГОСТ 6308-71 | 8,0 +/- 1,0 |
| 3 | Задник | - Задник формованный ГОСТ 9542-89 | 3,0 +/- 1,0 |
| 4 | Вкладная стелька | - Овчина шубная выделанная ГОСТ 1821-75 - Овчина меховая выделанная ГОСТ 4661-76 - Картон обувной ГОСТ 9542-89 (ГОСТ 3916-69) - Войлок ГОСТ 6308-71 | 3,0 +/- 1,0 2,5 +/- 1,0 |

1.7. Вспомогательные материалы соответствуют значениям, указанным в табл.5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование материала | Нормативно-техническая документация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нитки обувные 70ЛЛ, 100ЛХ, 150ЛХ | ГОСТ 30226-93 |
| 2 | Пряжки, хольнитены | ТУ 17-15-24-91 |
| 3 | Клей 152И, 88-КР, 128 | ТУ 2242-003-39998138-96 |

1.8. Детали верха унтов скрепляются хлопчатобумажными нитками по ГОСТ 30226-93.

1.9. Пристяжные ремни шириной 18 – 20мм.

1.10. Пряжки металлические для подколенных и черезподъемных ремней соответствуют требованиям ТУ 17-15-24-91.

1.12.  Обувь выпускается парой. Все одинаковые детали в паре одинаковые по толщине, плотности, форме, размерам, цвету и рисунку мереи. Каждая пара унтов прочно скреплена в верхней части голенищ.

1.13. Прочность ниточных креплений переда с мехчулком не менее 120н/см (12кгс/см).

2. МАРКИРОВКА

2.1. Маркировка и упаковка обуви соответствует требованиям ГОСТ 27837.

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. При эксплуатировании обуви необходимо соблюдать следующие условия:

6.2. Правильно подбирать обувь по размеру ноги. Стопа в обуви не должна быть сжатой.

6.3. Ежедневно просушивать обувь при комнатной температуре. Нельзя сушить обувь на нагретых поверхностях (батареях парового отопления, печах и т.д.).

6.4. Избегать воздействия на материал верха щелочей, кислот, активных растворителей.

6.5.Чистку верха обуви производить путем применения обувного крема и щетки.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие обуви настоящему техническому описанию при соблюдении условий эксплуатации, своевременном ремонте и правильном уходе за обувью.

Гарантийный срок носки – 12 месяцев со дня выдачи обуви в эксплуатацию.